## Slide 1: 华为电力无线LTE-G解决方案

## Slide 2
CONTENTS
目 录
趋势与挑战
1
华为LTE-G解决方案及应用场景介绍
2
华为LTE-G解决方案优势
3
成功案例
4

## Slide 3
能源转型已成全球共识
能源转型
三要素
能源供给与安全
环境与可持续性发展
经济增长与行业发展
加大
可再生能源
发展
欧盟
2030年，可再生能源份额
≥32%
沙特
2023年，新建可再生能源发电规模
27.3GW
南非
2030年，实现可再生能源供电
20GW
提高
能源效率
欧盟
2030年，能源效率
≥ 32.5％
电力市场2030互通互联
15%
日本
2030年，能源效率
35%
欧盟
2030年，与1990年相比，温室
气体排放量
40％
减少温室气体排放
中国
2030年，单位 GDP 二氧化碳
排放量相比2005年
60~65%
加拿大
2030年，零排放源发电的比例
90%
各国制定政策，加速能源转型
《中国十四五”可再生能源发展规划》
《欧盟2030年新气候和能源框架》
《沙特国家可再生能源计划》
《日本能源基本计划》

## Slide 4
传统电网
智能电网
能源互联网
能源转型驱使传统电网逐步迈向能源互联网
“控制”向末端拓展
从输电、变电控制，向配电网、分布式电源和用户侧拓展
控制点数量：十万级->百万级，控时延： 准实时->实时，控制频次： 低频->高频
信息“采集”需求爆发增长
“新能源、新业务”不断接入
太阳能、风能
充电桩，智能家庭，智能路灯
采集点和采集量大幅提升
采集频次和实时性提高

## Slide 5
新型能源互联网对电力通信网的最后一公里接入提出更高要求
 | 业务 | 时延 | 单链路带宽
生产控制类（一区/二区） | 差动保护 | <10ms | <2Mbps
 | 精准负荷控制 | <50ms | 48.1kbps
 | 配网自动化 | <2s | <2kbps
 | 分布式能源站 SCADA、AGC、AVC控制 | <2s | <10kbps
管理信息类（三区/四区） | 高级计量（AMI） | 秒级 | <10kbps
 | 分布式能源站负荷管理 | 秒级 | <100kbps
 | 大客户负荷管理 | 秒级 | <5kbps
 | 汽车充电桩管理 | 秒级 | <10kbps
 | 配电设备运行状态监测信息 | 秒级 | <10kbps
 | 配变监测 | 秒级 | <100kbps
 | 输电线路状态监测 | <1s | 2Mbps
 | 视频监控 | 300ms | >2Mbps
 | 输变电机器人巡检 | 300ms | >2Mbps
低功耗
海量连接
增强移动宽带
高可靠
广覆盖
低时延
“控制”向末端拓展
从输电、变电控制，向配电网、分布式电源和用户侧拓展
控制点数量：十万级->百万级，控时延： 准实时->实时，控制频次： 低频->高频
“新能源、新业务”不断接入
太阳能、风能
充电桩，智能家庭，智能路灯
信息“采集”需求爆发增长
采集点和采集量大幅提升
采集频次和实时性提高
1
2
3

## Slide 6
无线专网是解决电力通信网最后一公里接入问题的最佳手段
无线专网安全可靠，速率和时延满足电网业务要求
 | 现网 |  | 专网
 | 光纤 | 公网 | LTE-G专网
安全可靠 | 易受市政建设影响造成断链 | 共用公网，业务保障效果低 | 多级备份，99.999%可靠性 QoS机制保障，承载多种业务 设备自主可控，提升安全级别
效率提升 | 故障恢复时间久 | 配电业务支撑不足，10KV以下站点接入率不足15% | 终端全无线，道路“0”开挖 提升10KV以下站点接入率 业务在线率保持100%
资源专用 |  | 对公网强依赖，业务拓展不灵活 | 授权频谱，避免外部干扰 专网专用，物理/逻辑隔离 站址灵活，自有资源或租赁
成本控制 | 线路铺设费用高 设备迁移不能利旧原有线路 | 60元/表/年 | 减少公网流量费 站点迁移时不浪费前期投资

## Slide 7
CONTENTS
目 录
华为LTE-G解决方案及应用场景介绍
2
趋势与挑战
1
华为LTE-G解决方案优势
3
成功案例
4

## Slide 8
DTU/TTU/FTU
智能电表
摄像头
负荷控制
巡检机器人
传感器
配电自动化
用电信息采集
智能变电站
线路检测
室外DAU
公专合一模组
嵌入式DAU
精准负荷控制
充电桩
华为电力无线LTE-G解决方案满足电力能源互联网的业务需求
LTE-G基站
LTE-G基站
维修维保
生产控制大区（一区/二区）
管理信息大区（三区/四区）
日常维护&应急
专网手持终端
云核心网
Notes: 基础业务 时延 速率带宽
配电自动化 2s 19.2kbps
用电信息采集 2.5s 2.5kbps~10kbps
精控业务 20ms~50ms 48.1k~1.13Mbps
电动车充电站桩 2.5s >4kbps
分布式能源 2.5s 4kbps
扩展业务 时延 速率带宽
输变电状态监测 <300ms >2Mbps
配电所综合监测 <300ms 20k~2Mbps
输配变机器人巡检 <120ms ≥2Mbps
电能质量监测 <4s >19.2kbps
智能家居 <1s 2.4kbps~4Mbps
智能营业厅 <300ms ≥2Mbps
电力应急通信 - ≥22.5k~2Mbps
视频监控 <300ms 512k~4Mbps
开闭所环境监测 <300ms 20k~2Mbps
移动语音 <300ms 12.2k~23.85kbps
移动作业 <300ms 8k~2Mbps
仓储管理 <300ms 8k~2Mbps

## Slide 9
精控业务——电力系统安全稳定的第二道防线
Command center
网管
精控主站
110KV
子站点
电力骨干传输网
110KV
电力环
负荷控制终端
110KV
子站点
基站
学校
客户价值
满足毫秒级负荷控制设备对时延的严苛要求，时延<50ms；
负荷控制设备100%在线，实时统筹电网资源；
保证各级用户资源分配均衡合理，避免用电浪费；
场景方案
为电力一、二、三级负荷场景提供精准负荷控制方案
利用电力骨干传输网和子站点资源，建设无线专网基站
公专合一模组安装于各类负荷控制终端内
二级负荷
秒级精准负控
一级负荷
毫秒级精准负控
三级负荷
分钟级精准负控
居民区
制造工厂
化工厂
诉求
实时统筹电网资源与负荷配置，为用户提供稳定均衡的电力供应；
源、网、荷互济互动，提高电网故障应急响应能力
医院

## Slide 10
配电自动化—— 提升10KV以下站点接通率
Command center
网管
配电主站
110KV
站点
电力骨干传输网
110KV
电力环
10KV
配电站点
配电室
柱上开关
环网柜
配电变压器
110KV
站点
基站
基站
DAU
RTU
终端纯无线，易安装维护
专网专用时延<100ms，满足配电自动化时延要求
配电终端在线率100%
系统大容量，方便客户终端扩容，对整体建设目标有序实施。
场景方案
基站部署于子站点，利旧现有资源
无线专网终端部署于环网柜、路边站等位置实现XTU设备接入专网
实时监测10KV站点设备运行状态
上线二遥、三遥配电业务
客户价值
诉求
专网专用的网络；
满足配电业务时延、带宽要求
具备业务扩展能力

## Slide 11
故障指示——问题及时发现、快速定位
LTE-G
Command center
场景方案
故障指示器中加装专用模组，对架空线路的状态进行监测；
对故障指示器进行编号编组，对架空线路故障点位快速定位；
无线通信专网+电力应急专用设备，支持应急抢修调度
客户价值
可以实时获取线路状态信息，对故障进行提前预判；
分钟级定位故障点位，提高故障修复效率；
保障维修人员安全，减少故障造成的损失。
业务调度服务器
配电主站
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
架空线路
n
正常指示
9
故障指示
故障位置
故障指示器
专用模组
诉求
对故障线路故障点位快速定位；
支持线路检修时的通信保障。

## Slide 12
用户信息采集业务——电表的自动化采集
客户价值
无线覆盖，灵活适配各类表具的安装位置
扩容灵活，免除新电表布线工作
每天抄表成功率保持100%
接口标准，公专合一模组支持与业界表厂设备对接
专网为主、公网为辅，保证电表随时随地接入网络
场景方案
电表与模组提前进行对接适配，确保无线专网接入能力；
模组支持电表远程升级，保证现有电表的平滑替换。
LTE-G
家用电表
RS485
工业电表
DCU
集中器
配电变压器
RS485
家用电表
主站系统
诉求
海量电表接入，支持电力物联网业务发展；
电表接入率和抄表准确率有保障。
室外天线
别墅区
户外电表
居民楼
集中器抄表
地下室
拉远天线

## Slide 13
变电站监控和巡检
LTE-G
Command center
场景方案
变电站设备状态监测，包括特高压站点和10KV站点
变电站附近部署无线基站，实现变电站区域内的无线覆盖，承载设备状态监测、周界视频监控、提供日常巡检的语音及多媒体业务。
客户价值
全天候、无人化、自动化变电站设备监测和日常巡检；
通过数字化手段，使巡检效率极大提高；
结合专业移动手持终端，提高维护效率，降低事故发生率。
视频监控&分析服务器
设备状态监测服务器
智能巡检
设备和线路状态监测
视频监控
生产调度
数据收集
摄像机
CPE
巡检终端
RJ45/RS485
诉求
解决巡检数据不准确、巡检不到位、巡检周期长的问题；
对变电站内的设备安全进行监控。

## Slide 14
输电线路状态实时监测和移动巡检
场景方案
通过无线专网回传摄像机、数据采集器的数据来监测输电线路状态，及时发现风险
专用大屏终端上安装移动巡检作业APP，实现巡检人员位置监测、巡检线路监测、巡检作业报告准确并及时上报
方案价值
线路监测
传感器
数据采集器
无线专网终端
摄像机
指挥中心
基站
子站
输电线路
基站
移动巡检
无人机
沿输电线路部署无线专网，对电力线所覆盖区域进行监测。
电力塔上安装摄像机、各类传感器、数据采集器等。
巡检人员使用智能大屏手持终端，安装巡检作业APP
诉求
解决巡检数据不准确、巡检不到位、巡检周期长的问题；
对线路上的设备安全进行监控。
LTE-G
LTE-G

## Slide 15
电力应急专网快速部署方案
场景方案
电力应急方案采用可移动小基站方案，支持移动和固定两种应急场景，配合便携卫星设备可与指挥中心实时通信；
配备车载通信终端，大屏手持通信终端等专业设备；
提供语音、视频、数据接入、定位等业务。
单人背负，支持100个群组、500个用户，满足多个作业班组协同工作；
群组建立时延小于300毫秒，满足应急通信要求
3~5km覆盖距离，扩大应急作业范围
客户价值
视频+语音业务
指挥中心
便携基站
便携卫星
诉求
“三无”场景下，检修抢修通信保障；
覆盖广，容量大、环境适应性强。

## Slide 16
CONTENTS
目 录
华为LTE-G解决方案优势
3
趋势与挑战
1
华为LTE-G解决方案及应用场景介绍
2
成功案例
4

## Slide 17
CPE
传输
空口
核心网
基站
QCI (QoS分类识别码)
主站
光传输网
光传输网
低时延：先进的架构和算法满足精准负控、配电业务时延需求
最低单向时延20ms
配电终端
精控终端
提升芯片处理速度：专用模组
终端时延
缩短时间粒度：10ms帧
提高调度优先级：9级QoS
减少流程时延：预调度
RAN时延
提高传输优先级
减少传输距离
减少传输跳数
传输时延
降低设备转发/处理时间：一体化核心网
核心网时延
终端
基站
终端
基站
调度请求(SR)
正常上行传输
预调度
5次交互->2次交互，绝对时延减少2~4ms
业务 | 承载类型 | 基站QCI | 传输DSCP
控制类 业务 | GBR (保证比特速率) | 1 | EF
 |  | 2 | AF31
 |  | 3 | AF31
 |  | 4 | AF41
管理类 业务 | Non-GBR (非保证比特速率) | 5 | EF
 |  | 6 | AF21
 |  | 7 | AF21
 |  | 8 | AF11
 |  | 9 | BE
多网元合一，减少网元间信令传输，降低整体处理时延
DSCP (区分服务编码点)
下行控制信息(DCI)
下行控制信息(DCI)
缓存状态报告(BSR)
数据流(Data)
下行控制信息(DCI)
数据流(Data)
数据周期性发送不需重复请求

## Slide 18
下行：4天线发射，提高覆盖25~35%（相对于2天线技术）
上行：4天线接收，提高覆盖10~20%（相对于2天线技术）
广覆盖：多天线技术和时域重复技术，提升覆盖，降低成本
多天线技术
时域重复
采用了数据重传机制，数据块连续多次传输，可显著提高接收成功率
D1
D1
D1
… …
D1
16x
D1
1x
多天线技术有效对抗信号衰落，提高链路可靠性
时域重复发送：“说一遍听不清，就多说几遍，提高听清的概率。”
上行16倍重传机制，提高覆盖50~60%（相对于1倍传输）

## Slide 19
其它业务
DAU
采集终端
RRU
基站
路由交换
精控终端
配电终端
PLMN1/频点1
PLMN2/频点2
不同的业务
不同的板卡
DAU
APN
配电业务
路由交换
PLMN3/频点3
基带板
传输板/端口
传输板/端口
不同的业务
不同的时隙和频率
不同的业务
不同的终端
不同的业务
不同的核心网
不同的业务
不同的传输板卡
管理信息大区业务APN/VPN逻辑隔离
不同的业务
不同的专线通道
控制类业务：
APN/VPN逻辑隔离
板卡2
板卡3
板卡1
板卡2
板卡3
传输
传输
精控业务
协议转换器
2M端口
2M端口
….
板卡1
板卡1
传输
传输
RRU内部分频点、时隙
BBU传输板独立
APN
核心网1
核心网2
板卡1
主站侧安全隔离
安全保障：端到端业务隔离保障控制类业务安全
核心网
终端
DAU
Notes: 精控业务和配电业务为安全一区和二区业务，抄表和其他管理业务属于安全三区和四区业务，一二区和三四区通过物理隔离(核心网，BBU的传输单板物理隔离，RRU和基带板通过频率隔离)，一区二区内部的控制业务（精控和配电）走基站进行逻辑隔离(不同的业务不同的APN，通过VPN虚拟通道实现隔离)

## Slide 20: 可靠保障：多级备份，打造99.999%工业级通信级可靠性
设备级冗余备份
单板级冗余备份
QoS业务保障
基于业务优先级的QoS保障机制
基于用户优先级的QoS保障机制
最大9级QoS保障机制
支持灵活调整
最高优先级
精准负荷控制
配电自动化
用电信息采集
第二优先级
第三优先级
* 方块大小代表分配资源优先级
用户1
用户2
用户3
1+1 主备组网
负荷分担组网
核心网
交换单板/业务单板/电源模块备份
主控备份
电源备份
基站BBU
最高优先级
第二优先级
第三优先级

## Slide 21
无线专网专用设备——配电自动化、用采
8U大型核心网支持千万用户和500G流量，推荐用采省中心。
4U小型核心网支持3万用户(可扩展10万)，适合精控和配电类业务。
极简组网，免交换机
服务器关键器件国产化、操作系统和数据库国产化，满足XC要求
核心网
体积小：RRU体积仅为18L
功耗低：RRU功耗320W
重量轻：重量20Kg
零机房：无需专用机房，支持室外机柜安装
易部署：适应不同部署场景
高功率： RRU发射功率4*40W
强接收：RRU接收灵敏度-105dBm
高速率：支持4*4 MIMO,更高速率
融合网管，化繁为简
远程调试、远程监控、远程升级，减少运维人数，降低运维成本
告警方式丰富，E2E故障点可视网络状态全程掌控
基站
网管
公专合一终端模组
专网频段
LTE TDD: 1.8G（1785MHz-1805MHz）
公网频段
4G:B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 3G:B1/B8/B34/B39 2G:900M/1800M
配电终端
用采终端

## Slide 22
频段：586~678MHz, GUL/B1/2/3/5/8
功率：25dBm±2
宽带：上行≤40Mbps，下行100Mbps
屏幕：5英寸，1920×1080
电池：4kmAh
DMO：380~470MHz
定位：GPS、北斗..
防护：IP68，-20°C~+55°C
其他功能：WiFi…
模组EM350(PAD\腕式终端\头盔终端…)
频段：566~678MHz
功率：35dBm±2，功耗<20W
宽带：上行≤40Mbps，下行100Mbps
重量：2kg
尺寸：79mm×207mm×205mm
DMO：380~470MHz，30±2dBm
防护：IP54，-20°C~+60°C
其他功能：WiFi, PTT手咪…
频段：566~678MHz
功率：25dBm±2，功耗<600mW
宽带：上行≤40Mbps，下行100Mbps
尺寸：Full-Mini Card，50*30*5mm
外置天线：MIMO双通道
工作温度：-20°C~+45°C
其他功能：USB，AMR语音…
手持终端(EP822)
车载/背包终端(EV751)
无线专网专用设备——电力应急
背负式移动小基站
高集成度：基带+射频+核心网+调度机为一体
频段：586~678MHz,
功率： 2*10w
用户数: 500个
重量：<10kg(不含电池)
尺寸： 360*230*100mm
定位：GPS、北斗..
防护：IP67，-40°C~+55°C
业务能力：语音、集群功能(单播)、数据、视频等

## Slide 23
CONTENTS
目 录
趋势与挑战
1
华为LTE-G解决方案及应用场景介绍
2
成功案例
4
华为LTE-G解决方案优势
3

## Slide 24
规模最大，业务最多：7地市，3800+基站，30万+终端，10+业务上线运行
在线率：终端100%在线，网络性能实测结果完全满足国网业务要求
端到端物理安全隔离：一网承载配电、精控、用采三大类业务
公专合一模组：首次应用，提升业务可用性，降低公转专改造成本
负荷控制
配电自动化
供电所视频监控
开闭所环境监控
智能家居
分布式能源
台区巡检
用电信息采集
江苏电力：LTE-G无线专网助力江苏能源变革